## Slide 1
3D AUDIO
KAIST Co-op Internship
2018.03.02 ~ 08.17
신지윤 장강욱
Modeling
Reverberation
Attenuation
Room effect
unit frame size
filter coefficient table
Notes: 안녕하세요. 지금부터 신지윤, 장강욱의 KAIST co-op 프로그램 중간발표를 시작하겠습니다.

## Slide 2
CONTENTS
REMIND
1
What’s NEW?
: features implemented
2
What’s NEXT ?
3
objective
until midterm
unit frame calculation
HRTF modeling
attenuation
room effect
more features
python → C++
Notes: 저희 발표는 제일 먼저 설정된 목표, 프로젝트 플로우가 결정되기 이전에 목표를 위해 진행하였던 사전 연구, 이후 상세하게 정해진 프로젝트 플로우.
그 다음에는 HRTF와 HRIR, 그것을 구현한 코드와 데모, 마지막으로 앞으로의 계획 / 순서로 발표를 진행하도록 하겠습니다.

## Slide 3
OBJECTIVE
“Making a intuitive tool for audio creators to utilize spatial sound effects.”
Notes: 기존의 입체 음향 효과 프로그램은 입문하기 위한 장벽이 존재한다. 입체 음향에 대해 잘 모르더라도, 사용자가 원하는 바를 쉽게 이행할 수 있는 직관적인 툴을 사용자에게 제공해 주고 싶다.
<< 오디오 크리에이터들에게 입체 음향 효과를 주는 직관적인 툴을 만들자. >>
Real Time: Low delay, Low computational processing
Intuitive: Inputting positional information makes binaural effect
이 툴을 제작하기 위한 초기 과정으로 여러 입체 음향 관련 Feature들을 선정하고 프로토타입 버전을 제작하는 과정이 이 인턴 프로그램의 주된 업무였다.

## Slide 4
UNTIL MIDTERM…
Jiyoon
Kangwook
position 1
position 2
position 3
position 1
position 2
position 3
convolution
*
Notes: 중간 발표 때까지 한 것들
HRTF DB 선정 및 Interpolation
존재하는 여러 HRTF DB 중 하나인 CIPIC DB를 선정했고, 데이터가 없는 방향에 대해 보간을 진행해 데이터를 연속적으로 가공했다.
Audio I/O & Convolution
Numpy와 Scipy를 이용해 음원의 입출력을 가능케하고, HRTF 효과를 주기 위해 필요한 연산인 컨볼루션을 직접 사용했다.

## Slide 5
What’s NEW?
choose HRTF database
HRTF interpolation
convolution of HRIR & source
audio I/O
unit frame calculation
room effect
HRTF modeling
attenuation
And C++ study
Notes: 중간 발표 이래로 진행한 것들 (로드맵 형식)
HRTF Modeling
보간 결과로 주어진 HRTF를 모델링을 통하여, 연산 처리 속도를 대폭 증가시켰다.
Frame 단위 연산
프레임 단위 연산을 통해, 음원의 연속적인 위치 변화를 부드럽게 표현할 수 있게 되었다.
RIR 효과
특정한 방에서 측정한 RIR을 기존의 음원과 컨볼루션함으로써, 방의 효과를 넣어줄 수 있게 되었다.
Attenuation 효과
수 km단위의 먼 거리에서 나오는 소리를 변형시켜, 사람이 인지하게끔 할 수 있다.
5. 고급 C++ 스터디
Python에서 C++로의 변환을 위해, C++ 스터디를 매주 1회 진행하고 있었다.

## Slide 6
why do we need unit frames?
without frames…
“cheep cheep cheep”
“cheep cheep cheep”
not realistic
“che”
“ep”
“che”
“ep”
position 1
position 2
with frames…
realistic
frame 1
frame 2
frame 3
frame 4
for real time !
position 1
position 2
position 3
position 4
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 7
unit frame calculation
x(1)
h(1)
h(2)
h(3)
x(1) * h(1)
x(2) * h(2)
x(3) * h(3)
x(n) * h(n)
h(n)
output “y”
x(2)
x(3)
x(n)
input
HRIR for
each frame
output
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 8
unit frame calculation
input
load input file
into array form
output
split into unit frame arrays
convolution of frames and each HRIR
overlap
output frames
transform output array into wav file
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 9
unit frame calculation
step 1. split input array into frame unit
step 2. convole each frame and HRIR (using filter coefficients)
x(1)
x(n)
x(2)
……..
x(1)_left
x(1)_right
n
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 10
unit frame calculation
step 3. overlap output frames
output “y”
x(i) * h(i)
hop_size * i
hop_size * I + conv_size(i)
conv_size(i)
array full of zeros
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 11
Implement Frame Operation by Class
Advantages)
- More readability
Good for code maintenance & repair
Just import .py file if it’s necessary!
Function
Class & module
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 12
Remind HRTF Interpolation
Interpolate
HRIR
Load
CIPIC HRIR
Obtain Parameters
Convolution
with
Source
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 13
Check Overhead
Faster way…?
Open & Close
3.845MB/
1 subject’s CIPIC data
Interpolate
HRIR
Load
CIPIC HRIR
Obtain Parameters
Convolution
with
Source
Convolution
→ Not proper for real-time application
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 14
HRTF Modeling
Solution)
1. Model HRTF to digital filter
2. Store filter coefficients instead of raw data.
3. Refer to stored data that are already calculated.
Digital Filter
Modeling HRTF
=
Formulate HRTF with little distortion
Ref by D.H.Kim
More filter coefficients, less distortion.
200 Taps
10~30 Coefficients

## Slide 15
3 Issues
Digital Filter
How?
Raw Data
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
…
…
…
How?
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
Make Table
Refer to Table
How?

## Slide 16
Modeling Issue
Digital Filter
How?
Raw Data
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
…
…
…
How?
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
Make Table
Refer to Table
How?

## Slide 17
Modeling Issue
1. Modeling Issue
Calculating whenever you need.
Very inefficient in the aspect of runtime.
Azimuth
Elevation
2D Nearest Neighbor Filtering
Arbitrary Input
Just refer to
already calculated
Filtered
Azimuth
Filtered
Elevation
How do you select these directions?
(colored dots)
How do you calculate these coefficients?

## Slide 18
Modeling Issue
1.1 Modeling Issue - Directions
More directions → More Filter Coefficients → More memory takes
- Make a smallest set of directions that people cannot notice the artifacts.
Measured → Modeled // Measured → Interpolated → Modeled
- Model HRIR from real data as much as you can.
‘When the directional interval exceeds
a direction-dependent threshold of 2.8° to 17.2°,
differences among adjacent HRTF magnitude spectra are detectable.’ – Bosun(2013)
JND data

## Slide 19
Modeling Issue
1.1 Modeling Issue - Directions
-45 °
230.625 °
0 °
67.5 °
168.75 °
Black: 5.625° interval
Gray: 11.25° interval
-80 °
-65 °
-30 °
0 °
80 °
65 °
30 °
Yellow: 7.5° interval
Blue: 5° interval
Orange: 2.5 ° interval
2.5 °
5 °
7.5 °
5.625 °
11.25 °

## Slide 20
Modeling Issue
1.2 Modeling Issue - Scheme
Ref by D.H.Kim
- Prony’s Method.
D.H.Kim had already implemented this function.

## Slide 21
Modeling Issue
1.3 Modeling Issue - Truncation
- However…we should truncate propagation delay to use Prony’s method.
are almost 0 if HRIR is not truncated.
And this makes coefficients almost 0.

## Slide 22
Modeling Issue
1.3 Modeling Issue - Truncation
- Non-heuristic truncation scheme was needed. → Save first HRIR peak form.
Trace backwards until find first local minima
First Average Energy sample
Truncate
Human will notice sound dominantly when encounters first peak of HRIR.

## Slide 23
Modeling Issue
1.4 Modeling Issue - Order
- Higher order → Less artifacts, but more memory takes
Tradeoff
Simplification Toleration
(5,5)
(7,7)
(10,10)
1. (5,5)
2. (7,7) ≒ (10,10).
3. To avoid unexpected operation due to the low order, (10,10) was selected.
Order (p, q)
p: Number of poles
q: Number of zeros

## Slide 24
Modeling Issue
1.5 Code & Results
Filter order
(p, q)
Interpolated HRIR
with given subject & directions
truncate_and_zero_pad_hrir
truncate_cnt
prony
scheme
truncation
directions
Interpolated HRIR
Modeled HRIR

## Slide 25
Making Table Issue
Digital Filter
How?
Raw Data
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
…
…
…
How?
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
Make Table
Refer to Table
How?

## Slide 26
Making Table Issue
2. Making Table Issue
- How can we put these coefficients into well arranged table form?
Header (or Fieldnames)
Position | Truncated samples |  | 
azi80ele0 | 43 | array [1, 2, …] | array [5, 8, …]
azi80ele5.625 | 48 | array [9, 5, …] | array [6, 11, …]
… | … | ... | …
Position | Truncated samples |  | 
azi80ele0 | 43 | array [1, 2, …] | array [5, 8, …]
azi80ele5.625 | 48 | array [9, 5, …] | array [6, 11, …]
… | … | ... | …
Contents
<<Example of well arranged table>>

## Slide 27
Making Table Issue
2.1 Ideal Table
Header (or Fieldnames)
Position | Truncated samples |  | 
azi80ele0 | 43 | array [1, 2, …] | array [5, 8, …]
azi80ele5.625 | 48 | array [9, 5, …] | array [6, 11, …]
… | … | ... | …
Position | Truncated samples |  | 
azi80ele0 | 43 | array [1, 2, …] | array [5, 8, …]
azi80ele5.625 | 48 | array [9, 5, …] | array [6, 11, …]
… | … | ... | …
Contents in one row
Feature 2
For each azimuth & elevation, contents are different.
→ We need 2 for-loops.
Feature 1
For every direction,
call ‘obtain_iir_coefficients’ method.
→ Obtain truncated samples, & .
Feature 3.
For every direction,
write contents
in a one single row.

## Slide 28
Making Table Issue
2.2 Code & Results
For every azimuth & elevation,
Obtain truncated samples, & .
And write them
in a one single row.

## Slide 29
Making Table Issue
2.2 Code & Results
30sec/
Making 1 coeff table

## Slide 30
Referring Issue
Digital Filter
How?
Raw Data
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
…
…
…
How?
Position
a80e0
[1, 2, …]
[5, 8, …]
Make Table
Refer to Table
How?

## Slide 31
Referring Issue
3. Referring Table Issue
3.1 Minimize the overhead
Issue 1. File open/close overhead.
- Open & close filter coefficient table just once, or keep it open.
Issue 2. Access by index, not iterator.
- Accessing by index is faster.
511 KB each * 2≒ 1MB
It’s possible to keep tables open.
Position
azi-80ele-45
azi-80ele39.375
…
azi55ele180
iter
iter
iter
…
index
Sequential approach
& Parsing
Parsing
Parsing
Parsing
Approach by Inputting index

## Slide 32
Referring Issue
Sol 1. Make class of coefficient table.
Coefficient table as an instance variable.
Aim to keep table open.
Subject number as a parameter of initializer.
Coefficient table is only dependent to subject.
Sol 2. Access by index, not iterator
Use dictionary.
You can use a key in dictionary as an index.
3.2 Classification of filter coefficient table
Positional information as a key,
and truncate samples & filter coefficients as values.

## Slide 33
Referring Issue
3.3 Code & Results
Positional information
as a key
Truncate samples & Filter Coefficient
as values
row[0]
row[1]
row[2]
row[3]
- Writing dictionary from filter coefficient table.
Filter coefficient table

## Slide 34
Referring Issue
3.3 Code & Results
Instance variable as a dictionary containing the whole coefficient table.
Can access to contents by key containing positional information.

## Slide 35
HRTF Modeling Process
Filtering
Source
Refer to
Coefficient Table
Select
Filter Coefficients
Make
Coefficient Table
Perform Prony’s Method
Bilinear
Interpolation
Pre-process for Prony’s Method
Take specific set of Azimuth & Elevation
Save as
.csv file row-by-row
Make Coefficient Table
Repeat in all direction set
Runtime Process

## Slide 36
Actual Performance
Plus1. Storage for HRIR
You can only store about 50% of floats & 28% memory compare to former one.
→
200 taps * 25 azi * 50 ele = 250k + α (3.57MB)
22 filter coefficients * 65 azi * 99 ele = 142k (1MB) (in case of (10,10) order IIR Filter)
→

## Slide 37
Expected Performance
Plus2. Computational Process
Computational process at runtime is simplified.
→
Interpolate
HRIR
Load
CIPIC HRIR
Obtain Parameters
Convolution
with
Source
Filtering
Source
Load
Coefficient Table
Select
Filter Coefficients
Make
Coefficient Table
Prepared
in advance
Interpolation
Modeling
Runtime Process

## Slide 38
Actual Performance
Chart: Ratio between Modeling & Interpolation processing time
| 17sec | 20sec | 54sec | 3min 50sec
Modeling / Interpolation | 0.070921 | 0.070566 | 0.067582 | 0.077388
“““HRTF modeling by referencing filter coefficients takes about only 7% of the time compared to interpolation.”””
(sec)
Interpolation
Modeling
“““However, quality of sound is better than modeling .”””
→ Maybe we need denser positional set.

## Slide 39
???
Q. How to express the sound far away? (several km)
<Howler Monkey>

## Slide 40
Attenuation
1. Attenuation
Def) Gradual loss of flux intensity through the medium
Energy loss is occurred
every one wavelength.
Time goes on,
More distance progressed.
Energy per unit area decrease.
Frequency characteristic is changed!
Energy loss:
Low freq << High freq
Near-field Attenuation
Far-field Attenuation

## Slide 41
Attenuation Implementation
1.1 Near-field Attenuation
→
Assume that input source has loudness from a distance of 1m between source & listener.
Because…
CIPIC DB is measured at distance of 1m.

## Slide 42
Attenuation Implementation
1.1 Near-field Attenuation
<Constant distance>
<Constant velocity>
<Straight route>

## Slide 43
Attenuation Implementation
1.2 Far-field Attenuation
Attenuation constant vary from frequency.
We can express this by impulse response.
python-acoustics module by “Fridh” is used.
Create Atmosphere instance,
and call “impulse_response” method.
Convolve with sound source.

## Slide 44
Attenuation Implementation
1.3 Results
Near-field Attenuation
Far-field Attenuation
Ex) King kong
1km
3km
7km
Ex) Screaming woman
Constant Distance
Constant Velocity
Straight Route
Original

## Slide 45
room impulse response (RIR)
room impulse response (RIR) : transfer function between the sound source and microphone
propagation delay
= reverberation tail
components
- propagation delay
- direct sound
- early reflections
- reverberation tail
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 46
room impulse response (RIR)
RIR generator
RIR database
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 47
which RIR ?
http://isophonics.net/content/room-impulse-response-data-set
Great Hall
Octagon
Classroom
for each position!
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 48
applying room effect
HRIR
filter coefficients
for each position
input
output
input into
unit frames
neighboring
room impulse
response file
<1> input frame & HRIR -> filtering by coefficients
: uniqueness for each person
<2> & room impulse response -> convolution
: giving spatial effect
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 49
applying room effect
(mic_location_x, mic_location_y)
<2> room impulse response file
provided room : octagon
mic_location_x
mic_location_y
nearest_grid_y
nearest_grid_x
rir file name
ex) “Omni/x00y00.wav”
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 50
applying room effect
(mic_location_x, mic_location_y)
provided room : octagon
<1> HRIR position info
convolution of filtered frame and rir
mic_location_x
mic_location_y
length of base
height of triangle
azimuth angle
-> HRIR filter coefficients
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 51
DEMO : scenario
lecture room - octagon
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 52
DEMO
room effect
HRTF
attenuation
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 53
DEMO
Audacity
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.

## Slide 54
Troubleshooting
3 issues in last meeting
1. Sound shrinks.
Division code is deleted.
2. The sound source goes back to the beginning.
Play by computer’s local player, not ipd.Audio
3. Spike sound in the result audio.
Multiply window function to every unit frame.
Note) Window function should have zero-end.
Ex. Hanning, Blackman etc (NOT RECTANGULAR)

## Slide 55
What to Improve?
Attenuation
Change method parameter
Modeling
RIR
Need denser position set.
5°→ 2.5°
7.5°→ 5°
Ex)
More Room Data
Implement Doppler Effect additionally.
Ex) Airplane
Inconvenient to change position info within a function
Maybe…Position info is received as parameters.

## Slide 56
Upcoming Features
Occlusion
Reverberation
Sound Source
<Ray Tracing>
Obstacle
Sound Level

## Slide 57
Conversion to C++
Conversion to C++ is necessary to make mobile application, our final goal.

## Slide 58
Q & A
“Thank you for listening.”
Notes: 저희 프로젝트의 목표는 하나의 단어로 설명하자면 ‘3D audio’인데,
그에 담긴 뜻대로 소리를 입체적으로 들려주어 생동감 있게 재생하고 싶었습니다.
현재 입체적인 음원을 만들 수 있는 툴들이 시중에 몇 나와있긴 하지만, 대부분 접근성도 좋지 않고 사용법도 어려워 일반적인 사용자가 사용하기엔 쉽지 않습니다.
저희는 누구나 접근하기 좋은, 사용하더라도 복잡한 과정 없이 사용할 수 있는 툴을 제공하는 것을 최종 목표로 갖게 되었습니다.